## Slide 1
温室管家——浇花机器人
软件设计说明
2024.4.26
周五上午班 第3组

## Slide 2
目 录
CONTENTS
1
需求回顾
2
数据库设计
3
体系结构设计
4
接口设计
5
详细设计
6
运行与开发环境
7
GitLab项目管理

## Slide 3
1
需求回顾

## Slide 4
需求回顾
项目背景
运行范围非常有限，只能在固定区域内移动
难以应对障碍物变化，无法保证作业安全
缺乏自主导航能力
无法实时监测缺水情况
可能导致过度浇水或浇水不足，影响作物生长
必须依靠人工干预指导浇水，缺乏自主性
难以精确识别作物
浇水动作不够精确，造成水资源浪费
无法工作在不同环境下，推广性差
限制了温室管理的智能化发展

## Slide 5
需求回顾
主要功能
可调节的工作模式
花盆缺水巡检模式
指定位置巡检模式
巡检自动浇水模式
对于缺水的花盆，记录并上报其位置信息
便于后续浇水操作
用户指定花盆位置
机器人到达指定位置浇水
机器人在巡检过程中检测花盆水分
对缺水花盆进行补水
环境感知
动态避障功能
机器人具备环境感知能力
能够识别并动态避开障碍物
人机交互
用户友好界面
支持切换工作模式
查询花卉情况

## Slide 6
范围分析
应用场景
适用于多种规模的温室花卉种植
提供个性化的浇水方案
为研究者提供精确的水分条件
助力农业科研
垂直农业等新型农业形态
照料“番茄”“菜心”等温室作物

## Slide 7
2
数据库设计

## Slide 8
数据库设计
花盆信息
任务日志

## Slide 9
3
体系结构设计

## Slide 10
软硬件体系结构
用户指令发送与数据可视化
服务进程调度
完成某一种用例
完成一种独立且特定的功能
机器人硬件设备：输入，输出，双向交互
用户层
控制层
服务层
功能层
硬件层

## Slide 11
技术体系结构

## Slide 12
4
接口设计

## Slide 13
顶栏
花盆信息侧栏
地图显示界面
模式相关操作侧栏
底栏
用户界面
等待界面

## Slide 14
用户界面
自动建图界面

## Slide 15
用户界面
手动建图界面

## Slide 16
用户界面
缺水巡检界面

## Slide 17
用户界面
指定位置浇水界面

## Slide 18
用户界面
指定位置浇水界面

## Slide 19
控制接口
Core – 状态转移图
Core 状态转移

## Slide 20
控制接口
Pending 状态转移
Pending – 状态转移图

## Slide 21
5
详细设计

## Slide 22
前端
视图层
显示项目名称, 以及提供模块切换功能, 包含通知和关于按钮
顶栏
地图展示界面显示3D 地图, 并包含地图相关选项
地图显示

## Slide 23
前端
视图层
花盆信息侧栏展示花盆信息
切换展示方式
用户可以选择是否激活该花盆
点击定位以在地图上定位到该花盆位置
侧栏
底栏显示 ROS 连接状态, 当前模式工作状态, 以及急停按钮
底栏

## Slide 24
自动建图
auto_map
核心节点：auto_map
功能实现：主动 SLAM
- Action: InitMap.action
- 对地图分割、标记
- 选取边缘点作为下一航点
- 导航，并扫描路径

## Slide 25
手动建图
manual_map
核心节点：manual_map
功能实现：用户主动控制
- Action: InitMap.action

## Slide 26
位置确定 & 校准
auto_init_pos & manual_init_pos
自动确定位置：auto_init_pos
手动确定位置：manual_init_pos
- 触发时机：建图后自动触发
用户主动触发
- 算法实现：蒙特卡洛算法
- 服务调用：/pending/auto_init_pos
- 触发时机：用户主动触发
- 保护验证：检测所设位置合理性
- 服务调用：/pending/manual_init_pos

## Slide 27
地图保存 & 清空
save_map & clear_map
保存地图：save_map
清空地图：clear_map
- 保存时机：建图后自动保存
用户主动保存
- 保存位置：本机
- 订阅主题：/map_provider/save_map
- 实现流程：清空内存中已有地图
- 数据保护：级联移除相关记录
- 订阅主题：/map_provider/clear_map
SaveMap.msg
ClearMap.msg
发布空白地图至/map

## Slide 28
导航
功能层节点：simple_goal
simple_goal 接口
动态避障实现

## Slide 29
导航
定点浇花时序图

## Slide 30
导航
巡航浇花时序图

## Slide 31
花盆识别
核心节点
objects_3d:负责处理点云数据，发布当前时刻的花盆位置等信息
object_detector: 负责与数据库进行交互，接收objects_3d的数据并更新识别的花盆信息
详细实现
平面分割算法与对象聚类算法
基于花盆中心位置的欧式距离比较识别

## Slide 32
缺水识别
[1] Nakanwagi M J, Sseremba G, Kabod N P, et al. Identification of growth stage-specific watering thresholds for drought screening in Solanum aethiopicum Shum[J]. Scientific Reports, 2020, 10(1): 862.
理论基础
采用指数衰减模型来拟合花盆中湿度随时间的变化
根据花盆中植物类别和所处生长周期设置曲线参数
  幼苗期
  生长期
  花期
详细实现
根据数据库信息与拟合曲线计算预估湿度
比较湿度与缺水阈值，实现缺水识别

## Slide 33
浇花控制
核心节点
详细实现
arm节点：控制机械臂的移动，让水管对准花盆
jet节点：控制继电器的开闭，从而控制水泵开闭
导航target节点调用arm的Aim.srv服务
arm节点控制喷水软管对准作物 在对准花盆后调用jet节点的Water.srv服务
jet节点给水泵通电，开始为作物浇花

## Slide 34
6
运行与开发环境

## Slide 35
运行与开发环境
软硬件环境
启智ROS配套开发电脑
启智ROS机器人
启智ROS机器人配套机械臂
单片机、继电器、杜邦线等
直流水泵、软胶管
Ubuntu 18.04 LTS
ROS Melodic
Rviz可视化平台
Gazebo仿真环境
启智ROS机器人的模块与驱动代码
硬件环境
软件环境

## Slide 36
7
GitLab项目管理

## Slide 37
Gitlab 过程管理
软件开发记录
Wiki 维护软件开发记录

## Slide 38
Gitlab 过程管理
协作流程
分支
issue
commit message
merge request
流水线

## Slide 39
Gitlab 过程管理
分支管理
main, dev 为长期分支
feature 为开发分支
通过 mr 向长期分支合并

## Slide 40
Gitlab 过程管理
issue

## Slide 41
Gitlab 过程管理
commit message & merge request
禁止向main, dev分支push, 只能使用 mr (必须审计代码)
mr 采用压缩提交, 提供模版自动生成commit message
使用合并提交与半线性历史记录, 必须 rebase 后合并
无特殊情况下, 流水线通过后才能合并

## Slide 42
Gitlab 过程管理
CI/CD
流水线会自动构建前端和ROS产物
以确保提交的代码能够成功打包和编译

## Slide 43
谢 谢！